## Slide 1: Юбка солнце

## Slide 3: Вам потребуется:
Ткань
Потайная застежка-молния
Нитки для швейной машинки и оверлока.
Клеевая ткань примерно 10 см. для пояса, ширина зависит от ширины пояса.
Острозаточенные мел или мыло.
Портновские булавки.
Портновские ножницы.

## Slide 4: Теперь нужно подготовить ткань. Погладить.

## Slide 5: Складываем ткань лицевыми сторонами внутрь на ровной поверхности кромками к себе.

## Slide 6: По сгибу откладываем длину юбки (40,0 см.) + припуск на подгиб низа 1-1,5 см.

## Slide 7: Ставим контрольную точку.

## Slide 8: Берем любую окружность. Затем прикладываем тарелку к контрольной точке

## Slide 9: Обрисовываем тарелку мелом или мылом. Эта будет линия верхнего среза юбки.

## Slide 10: Далее от верхнего среза юбки откладываем сантиметровой лентой по сгибу длину юбки

## Slide 11: По линии верхнего среза наносим припуск для притачивания пояса

## Slide 12: Выкраиваем юбку, начиная с низа.

## Slide 13: Затем вырезаем верх.

## Slide 14: Далее притачиваем пояс к юбке шириной шва 0,7-1 см.

## Slide 15: Направляем припуск притачивания в сторону пояса и примётываем второй срез пояса к юбке.

## Slide 16: С лицевой стороны прокладываем машинную строчку по поясу, закрепляя нижний срез пояса.

## Slide 17: Убираем временные нитки и приутюживаем пояс.

## Slide 18: Теперь нужно подровнять юбку.

## Slide 19: Далее обмётываем нижний срез с лицевой стороны.

## Slide 20: Подгибаем припуск на 1 см. и прокладываем машинную строчку от края.

## Slide 21: Аккуратно приутюживаем низ юбки с изнаночной стороны.

## Slide 22: Юбка Солнце готова!